Pakiet nr 2 pozycja 2.5. 									Załącznik nr 1.2 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WÓZEK DO TRANSPORTU CIAŁ: w ilości 2 SZT.

Nazwa własna i oferowany model: ……………………………………..

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………..

Klasa wyrobu medycznego (jeśli dotyczy): ………………………………………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana (graniczna) | Potwierdzić (wpisując „TAK”) i podać oferowany parametr (w przypadku wartości granicznych) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dane ogólne Konstrukcja oraz funkcje wózka do transport powinny gwarantować spełnienie następujących warunków: |
| 1.1 | Wózek oraz blat w całości wykonany z materiałów oraz profili nierdzewnych – kwasoodpornych gat. 1.4301 EN10088. | TAK |  |
| 1.2 | Wózek do transportu musi składać się z: wózka jezdnego o regulowanej wysokości w zakresie min 150 mm oraz gładkiego blatu na ciało na stałe zamontowanego do konstrukcji wózka. | TAK |  |
| 1.3 | Maksymalne obciążenie wózka powinno wynosić min 200 kg. | TAK, PODAĆ |  |
| 1.4 | Wózek winien być wyposażony w cztery skrętne kółka z hamulcem. | TAK |  |
| 1.5 | Wózek winien posiadać dwa czołowe uchwyty manewrowe. | TAK |  |
| 1.6 | Wymiary wózka szerokość: ~700 mm (z tolerancją +/- 50 mm) długość: ~2100 mm (z tolerancją +/- 100 mm) wysokość: ~600-900 mm (z tolerancją +/- 50 mm). | TAK, PODAĆ |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)