### Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

WIEŻA ARTROSKOPOWA

w ilości 1 sztuka

Nazwa własna i oferowany model: ……………………………………..

Producent: ……………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………..

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Konsola 3 w 1 - kamery 4K UHD wraz z archiwizatorem medycznym 4K UHD oraz źródłem światłaLED. |
| I | Konsola kamery: |
| 1 | rodzielczość 4KUHD 3840x2160px, | TAK |  |
| 2 | zastosowany typ części CF(cardiac floating), odporne na defibrylację, | TAK |  |
| 3 | częstotliwość odświeżania 59,94HZ skan progresywny, | TAK |  |
| 4 | możliwość przypisania paramtrów uzytkowników oraz procedur | TAK |  |
| II | Źródło światła: |
| 1 | technologia LED min. 30000 godzin pracy | TAK |  |
| 2 | wydajność oświetlenia 1800 lumenów | TAK |  |
| 3 | temperatura barwowa 5500-5800K | TAK |  |
| 4 | automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego | TAK |  |
| 5 | uniwersalne przyłącze dla wszystkich rodzajów światłowodów | TAK |  |
| III | Archiwizator medyczny: |
| 1 | dysk twardy wbudowany SSD 128GB | TAK |  |
| 2 | wpisywanie danych pacjenta i zabiegu z możliwością archiwizacj wewnątrz, na dysku usb, sieć LAN, WLAN, z opcją atomatycznego zapisu na serwerze | TAK |  |
| 3 | PACS zdjęciowy | TAK |  |
| 4 | rejestracja w 4KUHD | TAK |  |
| 5 | sterowanie z głowicy kamery, automatycznie generowanie raportów pozabiegowych ze zdjęciami w formacie PDF | TAK |  |
| IV | Głowica kamery 4 K UHD |
| 1 | rozdzielczość 3840x2160px natywne skan progresywny. | TAK |  |
| 2 | chip typu CMOS | TAK |  |
| 3 | gamma kolorów 10-bit | TAK |  |
| 4 | dwa przyciski programowalne obsługujących 14 funkcji kamery, archiwizatora i źródła światła | TAK |  |
| 5 | zoom cyfrowy 1,5x | TAK |  |
| 6 | stosunek sygnału do szumu 50 dB, klasa wodoszczelności IPX7 | TAK |  |
| 7 | autoklawowlana, gwarancja 7 lat na sterylizacje | TAK |  |
| V | Monitor medyczny UHD 4 K |
| 1 | przekątna 32, 3mm gubości anty-refleksyjne szkło chroniące matrycę, | TAK |  |
| 2 | podświetlenie LED | TAK |  |
| 3 | proporcje ekranu 16:9 | TAK |  |
| 4 | rozdzielczość 3840x2160px | TAK |  |
| 5 | Jasność 800cd/m² | TAK |  |
| 6 | Współczynnik kontrastu 1000:1 | TAK |  |
| 7 | Matryca IPS w ochronnym szkle - przyklejone szkło ochronne, zapobiegające możliwości zaparowania monitora w wilgotnych warunkach | TAK |  |
| 8 | Eliminacja migotania obrazu na wszystkich poziomach jasności (Flicker Safe) |  |  |
| 9 | Ochrona przeciwpyłowa i wodoodporność (Front / Tył) IP35/IP32 |  |  |
| 10 | Funkcja PIP (obraz w obrazie),PBP (obraz przy obrazie),odbicie lustrzane i funkcja rotacji obrazu |  |  |
| 11 | Kąt widzenia 178 stopni poziomo i pionowo |  |  |
| 12 | Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury z włącznikiem |  |  |
| 13 | Wejścia wideo:1x DP 1.2 , 1xDVI, 1x3G-SDI, 1x HDMI 2.0; Wyjścia wideo: DP 1.2, 1x 3G-SDI, 1 x DVI |  |  |
| VI | Konsola Shavera |
| 1 | wielofunkcyjna konsola napędu chirurgicznego do rękojeści shavera i napędów elektrycznych | TAK |  |
| 2 | możliwość podłącznia dwóch rękojeści i dwóch przełączników nożnych na raz | TAK |  |
| 3 | automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej, dotykowy ekran LCD | TAK |  |
| 4 | 3 tryby pracy oscylacyjnej wybierane na ekranie dotykowym: standardowy,efektywny, agresywny, | TAK |  |
| 5 | shaver : obroty prawo/lewo, max. 8000 obr./min.; oscylacja max. 3000 obr./min | TAK |  |
| VII | Rękojeść shavera – 3 sztuki |
| 1 | rękojeść autoklawowalna pokryta materiałem PEEK, | TAK |  |
| 2 | metalowe przyciski sterujące w rękojeści shavera | TAK |  |
| 3 | obroty prawo/lewo: 8000 obr./min, oscylacja: 3000 rpm, | TAK |  |
| 4 | możliwość zmiany prędkości obrotów oscylacji z rękojeści shavera | TAK |  |
| VIII | Waporyzator |
| 1 | system bipolarny (RF) do ablacji i koagulacji z mikroprocesorowym sterowaniem parametrami mocy wyjściowej, dotykowy ekran LCD | TAK |  |
| 2 | moc wyjściowa cięcia 390W, moc wyjściowa koagulacji 170W | TAK |  |
| 3 | końcówka z funkcją detekcji optyki w pobliżu części dystalnej, automatycznie zmniejszająca moc, zabezpieczając optykę przed uszkodzeniem | TAK |  |
| 4 | możliwość podłączenia sterownika nożnego | TAK |  |
| 5 | trzyprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych, sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (3 przyciski) lub ze sterownika nożnego | TAK |  |
| IX | Pompa artroskopowa |
| 1 | pompa artroskopowa jednorolkowa z dedykowanym ekranem sterującym LCD | TAK |  |
| 2 | predefiniowane ustawienia dla artroskopii kolana, stawu ramiennego, biodra i małych stawów (możliwość indywidualnej zmiany/zaprogramowania ustawień predefiniowanych), | TAK |  |
| 3 | automatyczna kontrola i samoregulacja ciśnienia wewnątrzstawowego w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 4 | funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia, możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcji typu „rinse” i funkcji typu „lavage”, | TAK |  |
| 5 | możliwość stosowania całodobowych drenów głównych z drenami pacjenta oraz drenów jednorazowych | TAK |  |
| 6 | współpraca z konsolą shavera i waporyzatorem poprzez dedykowany kabel, możliwość zaprogramowania rekacji pompy na pracę shavera i waporyzatora | TAK |  |
| 7 | przepływ: 1500 ml/min., ciśnienie w zakresie 10-120 mHg | TAK |  |
| 8 | możliwość sterowania za pomocą przełącznika nożnego, autoklawowalnego pilota przewodowego, lub sterownik nożnego łączonego do pompy i shavera | TAK |  |
| X | Wózek artroskopowy z osłoną kabli |
| 1 | wózek jezdny z możliwością blokady ruchu, 4 antystatyczne koła wyposażone w nakładki zapobiegjące najechaniu na przewód | TAK |  |
| 2 | 5 półek w tym min. 1 półka wysuwana, oraz 1x szuflada, max. obciążenie półki 50 kg (+/- 5%) | TAK |  |
| 3 | uchwyt na głowice kamery, worki z solą, dren dobowy, przełączniki nożne, ramię do tabletu rucome, centralne ruchome ramię z wysięgiem min. 60 cm | TAK |  |
| 4 | wbudowany system przepięciowy z transformatorem izolującym z możliwością wykonania testu za pomocą dedykowanego przycisku | TAK |  |
| XI | Optyka artroskopowa dedykowana do kamery 4K UHD – 3 komplety |
| 1 | długość 152,5mm (+/- 5%), średnica 4mm kąt patrzenia 30 stopni autoklawowalna | TAK |  |
| 2 | w zestawie 3 adaptery do rówżnych światłowodów i pasta polerska | TAK |  |
| 3 | Płaszcz artroskopowy z dwoma zaworami obrotowymi dla optyki srednicy 4.0 mm. Autoklawowalny | TAK |  |
| 4 | Obturator ołówkowy do płaszcz artroskopowego optyki 4mm. Autoklawowalny | TAK |  |
| 5 | Światłowód, 5 mm x 274 cm (+/- 5%): -długość 274cm, średnica 5 mm, autoklawowalny -przeżroczysta obudopwa w celu kontroli stanu światłowodu, -kątowa końcówka instalowana do źródła światła z dodatkowym wzmocnieniem | TAK |  |
| 6 | Kaseta do sterylizacji dwóch optyk artroskopowych | TAK |  |
| XII | Ramię ruchome do mocowania monitora 32 cale |
| 1 | łamane dwóch miejscach, możliwosć ustawienia monitora z produ, lewego i prawego boku wózka z ustawienie wysokości i pochylenia monitora | TAK |  |
| XIII | Zestaw narzędzi artroskopowych kolanowych - 3 szt |
| 1 | zestaw narzędzi artroskopowych, typu: punch o średnicach szaftu od 2,75 do 3,4 mm ( Rodzaj narzędzia do wyboru przez zamawiajacego) | TAK |  |
| XIV | Deklaracja Zgodności | TAK |  |

## Warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego

WIEŻY ARTROKOPOWEJ

z przeznaczeniem na salę operacyjna urazowo - ortopedyczną:

| WARUNKI GWARANCJI |
| --- |
| L.p | wymagania | warunki oferowane |
| 1. | Wymagany czas gwarancji min 24 miesiące ( ) w której Wykonawca ponosi 100% kosztów serwisowania wraz z częściami zamiennymi. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia przekazania zakresu umownego Użytkownikowi. |  |
| 2. | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48 h od momentu zgłoszenia |  |
| 3. | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany zespołu lub w przypadku niemożności wymiany zespołu urządzenia na nowe (maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne) |  |
| 4. | Autoryzowany serwis na terenie Polski - lokalizacja punktu serwisowego Podać nazwę. |  |
| 5. | W tracie okresu gwarancji wszystkie obowiązkowe przeglądy bezpłatne |  |
| 6. | W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw gwarancyjnych oraz wymiany wszelkich uszkodzonych elementów, które uległy uszkodzeniu w czasie pracy, niezależnie od przyczyn, jak również inne koszty związane z naprawą (w tym koszty dojazdu, robocizny itp.). Nie dotyczy to elementów zużywalnych oraz elementów, które uległy uszkodzeniu wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta, przy czym okoliczność ta winna zostać wykazana przez Wykonawcę. Do naprawy winny być użyte wyłącznie nowe, oryginalne części producenta, nierekondycjonowane. |  |
| SERWIS POGWARANCYJNY |
| 1. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza |  |

Uwaga: Nie spełnienie wymaganych warunków dotyczących gwarancji podanych w powyższej tabeli powoduje odrzucenie oferty.

Do urządzenia dołączona zostanie karta gwarancyjna wskazująca jako adresata gwarancji Szpital Miejski 
w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., który będzie zgłaszał wszystkie usterki i awarie bezpośrednio do Wykonawcy.