Załącznik Nr 1 SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o. dostaw ciekłego tlenu medycznego wraz z transportem oraz dzierżawa zbiornika kriogenicznego a także dostawa gazów medycznych i technicznych w butlach wraz z ich transportem i dzierżawą.

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery Pakiety.

- PAKIET NR I: Dostawa tlenu sprężonego wraz z butlami, ich dzierżawa i transport.

- PAKIET NR II: Dostawa ciekłego tlenu medycznego, dzierżawa zbiornika kriogenicznego,

- PAKIET NR III: Dostawa ciekłego azotu do krioterapii wraz z transportem

- PAKIET NR IV: Dostawa dwutlenku węgla wraz z butlami, ich dzierżawa i transport

- PAKIET NR V: Dostawa argonu 5.0 wraz z butlami, ich transport

Dotyczy Pakietów I:

Butle o pojemności 10 l. winny być butlami aluminiowymi o pojemności od 1,4- 1,6 m3

Dotyczy Pakietu II: zbiornik kriogeniczny ciekłego tlenu o pojemności od 5 – 7 m3 wraz ze sprzętem 
(panel medyczny).

Wartość dzierżawy zbiornika winna obejmować dostawę oraz koszt montażu zbiornika wraz z kompletną armaturą (parownica, węzeł redukcyjny itd.) na istniejącym fundamencie, jak również koszt demontażu zbiornika po zakończeniu trwania umowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z posadowieniem i uruchomieniem zbiornika kriogenicznego. W dzierżawę powinny być wliczone ewentualne koszty związane z adaptacją obecnie istniejącej infrastruktury dla potrzeb oferowanego zbiornika. Zbiornik kriogeniczny na ciekły tlen medyczny ma zostać zainstalowany i protokólarnie przekazany do użytkowania Zamawiającemu w ciągu 48 godzin od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy. Do czasu zamontowania zbiornika lub w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zabezpieczy dostawę tlenu medycznego w butlach.

Zamawiający pokryje koszt tlenu medycznego w butlach według ceny przekalkulowanej z ceny tlenu ciekłego podanej w ofercie przetargowej w Formularzu cenowym w poz.1 bez kosztów transportu i dzierżawy butli. Dostawy nie mogą być realizowane dużą cysterną o wadze 40 ton . Dostawy muszą być realizowane przez samochód solowy o wadze całkowitej nie przekraczającej 25 ton – Samochód musi być zdolny do pokonania układu drogowego Zamawiającego

Dotyczy Pakietu IV: Butle o wadze 7,5 kg. stalowe o pojemności 1,4 – 1,6 m3

Dotyczy Pakietu V: Butle o pojemności 10 l. stalowe o pojemności 1,4 – 1,6 m3